## Slide 1
Tema 6:
COMPORTAMIENTO LÓGICO MEDIANTE DISEÑO GRAFCET
Automatización Industrial
Curso 2021/22

## Slide 2: 2. Elementos base y reglas de evolución
3. Estructuras básicas: secuencia lineal, divergencia y convergencia ‘O’/’Y’
1. Introducción
4. Preposicionamiento
5. Acciones
6. Fases de diseño
Tema 6. Diseño de automatismos lógicos. GRAFCET

## Slide 3
1. Introducción
Sensores
Entorno
Entorno

Actuadores
Controlador



Automatismos industriales
1. Introducción
Notes: En la industria, un automatismo es un sistema que debe realizar de forma automática una serie de tareas (de manipulación, clasificación, transporte) de elementos físicos. Todo automatismo consta de una serie de elementos mediante los cuales puede obtener información del medio físico (sensores), otra mediante la cual puede actuar sobre éste (actuadores) y otra parte central que se encarga de controlar todo el sistema, el controlador (generalmente es un autómata también llamado PLC).
Por ejemplo la máquina de placas se encarga de transportar el tipo de placa elegida por el usuario de forma que primero alimenta placas hasta localizar la que necesita, después con el brazo actuado hidráulicamente lleva la placa a la zona de trabajo. Enseñar todo el subsistema de sensores, el de actuadores y el de control.

## Slide 4
1. Introducción
Automatismos industriales
Programación
Sensores
Entorno
Entorno

Actuadores
Controlador



1. Introducción
Notes: Hasta ahora, habéis estado viendo los actuadores (neumáticos, hidráulicos, eléctricos) y sensores (de proximidad, posición, aceleración, nivel, presión, temperatura) presentes en los automatismos en la industria. En este tema, vamos a ver como se diseñan los programas que llevan los dispositivos que controlan estos automatismos, los autómatas o PLC’s.
De momento, nos centraremos solo en el diseño de los programas que controlan los autómatas, sin preocuparnos todavía de los problemas concretos relativos a la implementación de estos programas en los PLC.

## Slide 5
1. Introducción
Automatismos industriales
Programación
GRAFCET
Sensores
Entorno
Entorno

Actuadores
Controlador



1. Introducción
Notes: La herramienta que vamos a utilizar para diseñar programas para automatismos se denomina GRAFCET (DIAGRAMA DE CONTROL CON ETAPAS Y TRANSICIONES) (del francés). Básicamente, el GRAFCET es un diagrama que representa gráficamente el comportamiento del automatismo, teniendo en cuenta las entradas, las acciones a realizar y los procesos intermedios que han provocado las acciones.
Aunque inicialmente no fue pensado como un lenguaje de programación, sino simplemente como una forma de representar el comportamiento deseado del automatismo, ahora hay muchos tipos de autómatas que permiten programar directamente con el GRAFCET, aunque ese no es nuestro caso ya que con los SIEMENS que tenemos en el laboratorio tenemos que pasar primero el diagrama GRAFCET a otro lenguaje que ya veremos como es ya que se programan en ese lenguaje (todo esto lo veremos en el tema siguiente).
Es decir, durante este tema veremos como diseñar diagramas GRAFCET para conseguir el comportamiento de un automatismo a partir de ciertas especificaciones de funcionamiento.

## Slide 6
1. Introducción
GRAFCET: Representación de automatismos lógicos
Premisas:
1) Caracteriza el funcionamiento
2) Parte de control y parte operativa
3) Elemento fundamental: etapa
4) División en macroetapas
5) Gráfico de evolución: secuencia y condiciones
1. Introducción
Notes: Antes de ver las reglas para el diseño de diagramas GRAFCET vamos a ver los 5 principios de funcionamiento que inspiraron su desarrollo.
Con independencia de la tecnología con la que va a ser construido, es decir se centra en la funcionalidad en lugar de en la implementación. Ejemplo con cinta transportadora y con cilindro neumático.
Desde el punto de vista del GRAFCET el automatismo se divide en dos partes, la parte de control sería el

## Slide 7
1. Introducción
2) Parte de control y parte operativa
1. Introducción
Notes: 2) Desde el punto de vista del GRAFCET el automatismo se divide en dos partes, la parte de control sería todo lo que se encarga del control, y la parte operativa todo el sistema físico. Sensores y actuadores pertenecen a las dos partes ya que son elementos imprescindibles en el control y también pertenecen al sistema físico.

## Slide 8
1. Introducción
GRAFCET: Representación de automatismos lógicos
Premisas:
1) Caracteriza el funcionamiento
2) Parte de control y parte operativa
3) Elemento fundamental: etapa
4) División en macroetapas
5) Gráfico de evolución: secuencia y condiciones
1. Introducción
Notes: 3) - Corresponde a un estado concreto de las acciones del automatismo (aunque veremos excepciones a esto, acciones condicionadas).
- Las etapas de un GRAFCET son variables booleanas (pueden estar activas o no).
4) Cuando se tiene un subproceso relativamente complejo (por ejemplo taladrar) se puede tener una etapa cuya acción sea taladrar y que dentro tenga otras etapas como colocar broca, encender taladro, aproximar pieza y entonces la “etapa” taladrar pasa a ser una macroetapa (en general no utilizaremos esto)
5) Básicamente indica que hay que realizar el diagrama de GRAFCET en el que se establecen las condiciones para llegar a las distintas etapas.

## Slide 9: 2. Elementos base y reglas de evolución
3. Estructuras básicas: secuencia lineal, divergencia y convergencia ‘O’/’Y’
Tema 6. Diseño de automatismos lógicos. GRAFCET
1. Introducción
4. Preposicionamiento
5. Acciones
6. Fases de diseño
Notes: Ahora vamos a ver los elementos que tiene un diagrama GRAFCET y las reglas de evolución.

## Slide 10
2. Elementos base y reglas de evolución
Etapa
Etapa inicial
Línea de evolución
Transición
Reenvío
Elementos base
Mensajes de interpretación
2. Elementos base y reglas de evolución
Notes: 1) Etapa
Las etapas corresponden a los distintos estados del sistema, lo normal es etiquetarlas con un número en su interior, simplemente para identificarlas, sin que guarde ninguna relación con el orden en que se ejecutarán.
Para definir correctamente una etapa se debe cumplir que cuando el sistema esté en dicha etapa, las salidas solamente dependan de las entradas y ocasionalmente de variables internas (lógica combinacional).
2) Etapa inicial
La etapa inicial es aquella etapa en la que se encuentra el sistema cuando se inicia por primera vez.
Un automatismo puede tener varios grafcets, y cada uno debe tener una única etapa inicial.
3) Línea de evolución
Las líneas de evolución unen etapas que representan actividades consecutivas, por defecto se entiende que van de arriba hacia abajo salvo que explícitamente se indique lo contrario.
4) Transiciones
Las transiciones representan las combinación de condiciones lógicas necesarias para finalizar una etapa y pasar a la o las etapas siguientes.
La condición lógica puede ser todo compleja que se necesite pero el resultado siempre debe ser 1 o 0.
5) Reenvíos
Los reenvíos son “atajos” para no tener que escribir una línea de evolución excesivamente larga.
*NOTA: SIEMPRE debe alternarse en un grafcet una etapa con una transición.
6) Mensajes de Acción:
Se coloca una caja unida a cada etapa indicando que acciones se deben realizar cuando dicha etapa se encuentre activa.
Al lado de cada transición se colocan las condiciones que deben cumplirse para “franquear” esa transición.
EJEMPLO 1 -> Imaginemos que la maquina de placas simplemente tiene que bajar el brazo hasta que detecte que esta abajo, una vez hecho eso activar la succión, subir, moverse, bajar quitar la succion subir y volver.

## Slide 11
2. Elementos base y reglas de evolución
R1: Etapavariable binaria
Reglas de evolución
R2: Etapa activa o inactiva
R3: Arranque en frío
R4: Arranque en caliente
R5: Activación de etapa
R6: Desactivación de etapa
R7: Situaciones de transición
R8: Transición validada
R9: Transición franqueada
R10: Simultaneidad de franqueo
R11: Franqueo y desactivación
R12: Activación y desactivación
R13: GRAFCET cerrado
2. Elementos base y reglas de evolución
Notes: -R1 Y R2 cada etapa se representa por una variable binaria un bit, la etapa está activa cuando el bit vale 1 e inactiva cuando el bit vale 0.
R3: Se denomina “arranque en frio” a una inicialización del sistema en la cual no se tiene memoria de en que estado se encontraba antes de la parada. En ese caso se deben activar las etapas iniciales del grafcet.
R4: Se denomina arranque en caliente a una situación en la que el automatismo arranca teniendo memoria de en que estado estaba antes de parar. En esta situación hay que decidir si activar las etapas iniciales (que el automatismo se comporte como si hubiera sido un arranque en frio) o continuar el proceso por donde se quedó antes de parar. Pensar un ejemplo de arranque en frio, arranque en caliente teniendo que reiniciar y arranque en caliente pudiendo continuar (sobre ejemplo 1).
R5: Una etapa se activa cuando, estando activa la etapa anterior, se cumplan las condiciones de la transición que va de la etapa anterior a esta etapa -> Ejemplo
R6: Una etapa se desactiva justo cuando, tras cumplirse la transición que activa otra etapa, esta otra etapa ha quedado activada.
R7: Situaciones de transición son 4: no validada (la etapa anterior no esta activa ni siquiera esta preparada para ser franqueada), validada (la etapa anterior esta activa esta lista para ser franqueada), franqueable (estando validada, se ha cumplido la condición de transición, esta situación es transitoria ya que automáticamente pasa al siguiente estado), franqueada (ya se ha activado la etapa siguiente y desactivado la anterior)
R8: Solo se puede franquear una transición validada (nos ha jodido)
R9: Toda transición franqueable será inmediatamente franqueada (claro)
R10: Si hay varias transiciones franqueables serán franqueadas simultáneamente
R11: El franqueo de una transición implica inmediatamente la desactivación de la etapa anterior.
R12: Si se tiene que activar y desactivar simultáneamente una etapa, se queda activa, aunque esta situación como parece lógico se debe evitar a toda costa.
R13: Un Grafcet siempre debe tener un camino cerrado, no debe haber posibilidad de llegar a un “callejón sin salida”

## Slide 12: 2. Elementos base y reglas de evolución
3. Estructuras básicas: secuencia lineal, divergencia y convergencia ‘O’/’Y’
1. Introducción
4. Preposicionamiento y sincronización
5. Acciones
6. Fases de diseño
Tema 6. Diseño de automatismos lógicos. GRAFCET

## Slide 13
3. Estructuras básicas: secuencia lineal, divergencia y convergencia ‘O’/’Y’
Secuencial lineal
3. Estructuras básicas
Notes: Es la estructura más básica que indica acciones que se van desarrollando unas detrás de otras, nunca puede haber varias etapas activas al mismo tiempo. Es el caso del ejemplo anterior.

## Slide 14
3. Estructuras básicas: secuencia lineal, divergencia y convergencia ‘O’/’Y’
Diverg/Converg ‘O’
3. Estructuras básicas
Notes: A partir de una etapa (en este caso la superior) según si se activa una transición u otra el proceso puede seguir por una secuencia u otra. Todas desembocan en el mismo sitio.
Equivaldría a:
If C1
A1
A2
Elseif C2
A3
A5
A6
Else
A8
End
Una divergencia en O debe terminar SIEMPRE en una convergencia en O.
Es muy importante que las condiciones de la divergencia sean excluyentes. Es decir, no debe ser posible que estén activadas 2 de forma simultánea, ya que entonces se realizaría una divergencia en Y. Resaltar el orden de la bifurcación y transiciones.

## Slide 15
3. Estructuras básicas: secuencia lineal, divergencia y convergencia ‘O’/’Y’
Diverg/Converg ‘Y’
3. Estructuras básicas
Notes: Sirve para sincronizar tareas, a partir de la etapa de más arriba se comienzan varias tareas de forma paralela, no se permite seguir a la de mas abajo hasta que todas han terminado.
Se utiliza cuando se necesita que a partir de cierto punto, comiencen varias tareas en paralelo, teniendo que terminar todas antes de continuar con el proceso.
Una divergencia en Y debe terminar necesariamente en una convergencia en Y.
Resaltar el orden de la bifurcación y transiciones

## Slide 16
3. Estructuras básicas: secuencia lineal, divergencia y convergencia ‘O’/’Y’
Saltos
3. Estructuras básicas
Notes: No hay problema en volver a subir para arriba o bajar de golpe saltando varias etapas en función de una condición

## Slide 17
3. Estructuras básicas: secuencia lineal, divergencia y convergencia ‘O’/’Y’
Bucles
3. Estructuras básicas
Notes: Puede servir para implementar un bucle for o un bucle while, que una parte del proceso se repita un cierto numero de veces antes de seguir.

## Slide 18: 2. Elementos base y reglas de evolución
3. Estructuras básicas: secuencia lineal, divergencia y convergencia ‘O’/’Y’
Tema 6. Diseño de automatismos lógicos. GRAFCET
1. Antecedentes
4. Preposicionamiento
5. Acciones
6. Fases de diseño

## Slide 19
4. Preposicionamiento
Parada en posición inicial
Notes: En ocasiones, y según las características del automatismo, se realizan una serie de acciones para llevar el sistema a un estado “inicial” conocido. Por ejemplo en la maquina de placas el tratamiento preliminar seria, llevar el brazo adentro y arriba, con succión apagada y por si hay placa, activar el desechador para asegurar que está limpio.
Comúnmente, el sistema no debe de moverse automáticamente al conectar por lo que el preposicionamiento solo debe comenzar al pulsar un botón.

## Slide 20: 2. Elementos base y reglas de evolución
3. Estructuras básicas: secuencia lineal, divergencia y convergencia ‘O’/’Y’
Tema 6. Diseño de automatismos lógicos. GRAFCET
1. Introducción
4. Preposicionamiento
5. Acciones
6. Fases de diseño

## Slide 21
5. Acciones
Acciones internas y externas
Etapas sin acción (espera)
Interna -> Acción en flanco de subida
Externa -> Acción continua
5. Acciones
Notes: Hay distintos tipos de acciones que pueden ir asociadas a una etapa. Las acciones pueden ser internas (activar una variable, actuar sobre contador, habilitar un GRAFCET y se sale con un 1) o externas (accionar actuadores generalmente). Puede haber etapas sin acción, que simplemente impliquen estar esperando a que pase algo o un cierto tiempo. Por otra parte, una etapa puede llevar asociadas una o varias acciones.
La acción interna es una acción en flanco de subida, esto quiere decir que la acción se ejecuta una sola vez, en el ciclo del autómata en el que se activo la etapa por primera vez.
Por el contrario las acciones continuas se ejecutan en todos los ciclos de autómata en los que la etapa está activada.

## Slide 22
5. Acciones
Acciones condicionadas
Etapas con varias acciones
Acción continua condicionada
Acción en flanco de subida condicionada
5. Acciones
Notes: Hay distintos tipos de acciones que pueden ir asociadas a una etapa. Las acciones pueden ser internas (activar una variable, actuar sobre contador, habilitar un GRAFCET y se sale con un 1) o externas (accionar actuadores generalmente). Puede haber etapas sin acción, que simplemente impliquen estar esperando a que pase algo o un cierto tiempo. Por otra parte, una etapa puede llevar asociadas una o varias acciones.
Las acciones condicionadas se ejecutan cuando, además de estar activa la etapa a la que están asociadas, se cumple una condición lógica adicional. Durante el curso veremos algún ejemplo práctico de cuando emplear acciones condicionadas.

## Slide 23: 2. Elementos base y reglas de evolución
3. Estructuras básicas: secuencia lineal, divergencia y convergencia ‘O’/’Y’
Tema 6. Diseño de automatismos lógicos. GRAFCET
1. Introducción
4. Preposicionamiento
5. Acciones
6. Fases de diseño

## Slide 24
6. Fases de diseño
ETAPA 1: GRAFCET funcional o nivel humano
ETAPA 2: GRAFCET con sensores y actuadores
ETAPA 3: Diseño del sistema de control
Diseño de la parte secuencial
Diseño de la parte combinacional
6. Fases de diseño
Notes: En una primera etapa, se elabora un grafcet funcional: se definen los distintos estados, las transiciones y las acciones pero sin especificar que sensor, actuadores o variables del sistema están en juego. Por ejemplo es lo que hemos estado haciendo hasta ahora.

## Slide 25
6. Fases de diseño
ETAPA 1: GRAFCET funcional
ETAPA 2: GRAFCET con sensores y actuadores
ETAPA 3: Diseño del sistema de control
Diseño de la parte secuencial
Diseño de la parte combinacional
6. Fases de diseño
Notes: Para la etapa 2 se definen los elementos físicos implicados en las acciones y transiciones de la fase 1. Es común tener en cuenta la entrada y salida del autómata con el que se corresponden.

## Slide 26
6. Fases de diseño
ETAPA 2: GRAFCET con sensores y actuadores
ENTRADAS |  | SALIDAS | 
DEFINICION | SENSOR | DEFINICION | ACTUADOR
FC Brazo Abajo | I0.0 | Alimentador | Q0.0
FC Brazo Arriba | I0.1 | Desecho | Q0.1
FC Brazo Dentro | I0.2 | Brazo Arriba | Q0.2
FC Brazo Fuera | I0.3 | Brazo Abajo | Q0.3
FC Alimentador Fuera | I0.4 | Brazo Dentro | Q0.4
FC Desecho Fuera | I0.5 | Succión | Q0.5
Botón Marcha | I0.6 |  | 
6. Fases de diseño
Notes: Para la etapa 2 se definen los elementos físicos implicados en las acciones y transiciones de la fase 1. Es común tener en cuenta la entrada y salida del autómata con el que se corresponden.

## Slide 27
6. Fases de diseño
ETAPA 1: GRAFCET funcional
ETAPA 2: GRAFCET con sensores y actuadores
ETAPA 3: Diseño del sistema de control
Diseño de la parte secuencial
Diseño de la parte combinacional
6. Fases de diseño
Notes: La etapa 3 consiste en “transferir” el GRAFCET diseñado a los equipos que van a implementarlo, en nuestro caso a los PLC’s. Generalmente habrá que “traducir” el GRACFET a el lenguaje que utilice el PLC que puede ser estructurado, de esquema de contactos, hay PLC’s que se pueden programar directamente en GRAFCET y también hay programas auxiliares que traducen de forma automática de GRAFCET a los lenguajes de los PLC (pero no molan mucho porque es común que haya fallos en la traducción).

## Slide 28: Automatización Industrial
Tema 6
DISEÑO DE AUTOMATISMOS LÓGICOS. GRAFCET